## Slide 1
无剑100开源平台软件SDK介绍

## Slide 2: 目录
Wujian100 sdk介绍
FPGA简介
编译及实战演示
赛题软件开发说明

## Slide 3: Wujian100
Wujian100是平头哥开源的一个基于RISCV架构的芯片设计平台。
            面向低功耗微控制芯片(MCU)领域
            提供基础硬件代码和配套软件代码(sdk)
            提供多种IP以及驱动
            采用MIT开源协议
            官方开源地址
            https://github.com/T-head-Semi/wujian100_open
            工具链及CDK下载地址
            https://www.t-head.cn/product/mcu-platform?spm=a2ouz.12987052.0.0.167548abiiSAQs

## Slide 4: Wujian100sdk
wujian100 sdk 为wujian100平台的软件开发包。
        包含CPU核、芯片驱动程序、操作系统内核等
        快速对wujian100-open进行测试与评估
        参考SDK中集成的各种常用组件以及示例程序进行应用开发，快速形成产品方案
目录结构

## Slide 5: 目录说明
board
与硬件相关的板级配置信息，如管脚复用等
csi_core
与cpu core相关配置，如开/关中断等
csi_driver
外设驱动，如uart/spi等
csi_kernel
内置alios thing rhino内核，及csi标准内核接口封装
Libs
基本c库实现等
Projects
示例及测试工程

## Slide 6: FPGA简介
基于Xilinx Artix-7系列FPGA
两片16M PSRAM
两片16M NOR FLASH
内置32KB+192KB SRAM
CKLink
带有C-SKY调试JTAG接口和FPGA JTAG接口
8个YOC接口
3个UART接口
1个TF卡座，用于存放bit文件，进行FPGA Slave Serial Configure
4个用户可用的按键，2个4位拨码开关，1个RGB LED

## Slide 7: 编译工具
两种编译调试方式
windows下采用CDK集成开发环境
Linux下采用命令行方式(安装riscv交叉编译工具链)
下载riscv64-elf-x86_64-20190731.tar.gz
mkdir -p /opt/riscv64-elf-x86_64-20190731
sudo tar zxvf riscv64-elf-x86_64-20190731.tar.gz -C /opt/riscv64-elf-x86_64-20190731
编辑~/.bashrc设置环境变量，将export PATH=“/opt/riscv64-elf-x86_64-20190731/bin:$PATH”添加到最后一行
source ~/.bashrc使得环境变量生效
            工具链及CDK下载地址
            https://www.t-head.cn/product/mcu-platform?spm=a2ouz.12987052.0.0.167548abiiSAQs

## Slide 8: 实战演示
示例工程编译/运行
单步/断点调试等基本调试技巧

## Slide 9: 程序load
1、将开发板上靠近电源接口的方口USB口连接到电脑上
2、开发板接入电源后轻按power键上电
3、轻按RE-PROG键配置FPGA
4、开发板上D7 LED等开始快速闪烁，表示正在配置FPGA(大
概等待15s左右配置ok)
5、配置完成之后，D7 LED停止闪烁。D2 RGB LED亮表示
配置正确
6、FPGA准备好后，可通过cdk或命令行下载程序
注意：串口打印可使用套件内的串口线连接开发板
的J23端口。串口的rx、tx分别连接开发板的J23端
口的3、4

## Slide 10: 赛题软件开发说明
题目1：基于无剑100开源平台软硬件结合实现电机控制
    需要实现包含计算控制，电机驱动的完整电机控制方案
    使用PWM对电机各相的输出进行控制，建议使用57系列步进电机降低电机控制部分实现的复杂度
    可选择使用GPIO实现按键拨码开关控制，或uart连接上位主机对电机进行控制
    保证电机可以在指定频率下顺畅的完成启动，变速，角度控制等操作

## Slide 11: 电机控制应用
广泛应用于家电，工业生成，基建设施等各类场景
针对不同的应用场景，有各类不同的电机结构实现，其特性也各不相同
如步进电机精度高，启停控制简单，转速和力矩较低。适用于机械臂，打印机，传送带等场景

## Slide 12: 电机控制组件举例
上位机
控制软件
电机
电机驱动电路
电机各相输出和数据采集
通信接口
PWM
无剑100开发板
按键输入控制

## Slide 13: 步进电机简介
分反应式，永磁式，混合式几类
通过电路控制步进电机每相绕组以一定的时序正向或反向通电， 使得电机正向/反向旋转，或者锁定。
每次输入电流发生变化，会按照电机的步进角大小进行转动如1.8度，0.72度等等

## Slide 14: 简单的电机状态控制
静止
启动
运行
错误
飞轮
加减速
方向控制
角度控制
过压
过流
高温
信号错误

## Slide 15: 赛题软件开发说明
题目2：基于无剑100开源平台软硬件结合实现音频播放
    完成I2S控制器实现
    通过I2S传输音频数据，通过I2C控制外置CODEC模块
    外置codec模块不限类型
    mp3解码可采用libmad、pvmp3等开源解码库
    根据实际硬件设计情况mp3文件可存放在sd卡/内存中
    保证音频流畅播放
    给出MP3(44.1k/stereo/128kbps)解码CPU带宽指标(可基于coretimer计算)

## Slide 16: 赛题软件开发说明
题目2：基于无剑100开源平台软硬件结合实现音频播放
    完成I2S控制器实现
    通过I2S传输音频数据，通过I2C控制外置CODEC模块
    外置codec模块不限类型
    mp3解码可采用libmad、pvmp3等开源解码库
    根据实际硬件设计情况mp3文件可存放在sd卡/内存中
    保证音频流畅播放
    给出MP3(44.1k/stereo/128kbps)解码CPU带宽指标(可基于coretimer计算)

## Slide 17: 外置codec举例
WM8960
音频编解码芯片，提供A/D,D/A转换，mixer混音器功能，具有立体声功能，带左右声道和喇叭。

## Slide 18
thanks